## Slide 1: GeoTOP
IDFvoxel-tool en CSV-files

## Slide 2: GeoTOP IDFvoxel-tool
IDFvoxel-tool
Toevoegen ITB-levels (voxel TOP/BOT)
Hernoemen IDF-files naar kortere bestandsnamen
Samenvoegen CSV/ZIP-files
Opgave zone via GEN-file met polygon
Converteren CSV/ZIP-files naar IDF-files met voxelmodellen voor een of meer van:
  Lithostrat code
  Lithoklasse
  Kans per lithoklasse (klei, veen, etc,)
  Modelonzekerheid lithostrat code
  Modelonzekerheid lithoklasse

## Slide 3: GeoTOP IDFvoxel-tool
Lithoklassen voor Utrecht uit samengevoegde CSV-files

## Slide 4: GeoTOP visualisatie - kansen
GeoTOP modelonzekerheid (linksonder) en kansen (rechts)
Kans op kleiig zand en leem
Kans op klei
Lithoklassen overzicht (boven) en dwarsprofiel (rechts)

## Slide 5: GeoTOP aandachtspunten CSV-conversie
Aandachtspunten bij conversie/selectie data uit CSV/ZIP-files
Overlap tussen CSV-files
  Overlap tussen GeoTOP CSV-files (DINOloket) langs randen In ieder geval geconstateerd voor Zuid-Holland en Zeeland.
  IDFvoxel-tool neemt laatste ingelezen waarde bij alfabetische volgorde. Zorg dat invoer CSV-files op volgorde staan (m.b.v. volgnummers). Na omwisselen is geen verschil meer gevonden.
Zorg dat je zelf de juiste celgrootte en dikte opgeeft
Bestandsgrootte / geheugengebruik
  ZIP-files kunnen in geheugen worden verwerkt, benodigde schijfruimte dan beperkt (2,86 Gb i.p.v. 25 Gb)
  Wanneer voor heel Nederland GeoTOP-data wordt afgeleid is wel veel geheugenruimte nodig (+/- 45 Gb)
  Rekentijd orde van grootte 1 uur voor heel Nederland (op rekenserver met voldoende geheugen)
  Schijfruimte Provincie Utrecht met 7 voxelmodellen (strato/litho, veen/klei kansen, onzekerheid): 1,8 Gb
  Schijf GeoTOP Nederland per voxelmodel (bijv. lithoklasse of kans op klei): 8,7 Gb

## Slide 6: GeoTOP – samenvoegen CSV-files
Alle stratigrafische lagen inclusief legenda